房屋白蚁预防工程施工工序通知书

根据建设部第130号令《城市房屋白蚁防治管理规定》、《青岛市白蚁防治管理办法》（青政发[1995]85号）、《关于进一步加强白蚁防治管理工作的通知》（青政发[2000]120号）和青岛地区房屋预防工程施工技术规范的要求，按照双方已签订的《青岛西海岸新区新建房屋白蚁预防工程服务协议》的条款，为及时进行白蚁预防工程施工和竣工验收，避免工程延误，请贵单位工程进度至下列阶段时，务必提前三天通知我中心，由勘察人员现场勘察确认施工项目，依照技术规范及时施工，届时请给予积极配合。

第一次施工：筏式基础施药（深度大于负1米），室外散水部位回填至负1米至负0.2米时，低压喷洒药物，设置药物水平屏障。其它形式基础施药（深度小于负1米或等于负1米），基槽开挖验槽后在基底部位低压喷洒药物；或在室内回填土整平夯实灌浆前，低压喷洒药物，设置药物水平屏障，施药完工后要及时覆盖。如无室内回填土可参照筏式基础施药执行。

第二次施工：房屋室外散水部位回填土施药 室外散水地坪回填至±0整平夯实后，硬化前，设置药物水平屏障，施药完成后应及时覆盖。

无室外散水绿化设计种植土回填至±0整平后，在种植绿化前按室外散水部位回填土规范要求施药。

第三次施工：房屋木门窗框施药 建筑设计中，有分户木门窗框、房间木门窗框、管道井木门框、消防栓木门框、消防通道木门框的，对三层以下的木门窗框，安装前，排放整齐，均匀喷洒或涂刷药物处理。附有漆面的木制构件不做药物处理。

以上第一或第二次施工后，贵单位可到我中心办理竣工验收报告和“青岛西海岸新区房屋白蚁预防工程竣工证明”，以备办理房屋预（销）售许可证时使用。

联系电话：86892358